But du tp

## I- partie théorique

1-introduction

2- définition de la décantation

3-décantation des particules discrete

4-décntation des particules floculants

II- partie pratique

1-mode opératoire

2-présentation des tableaux de mesure

3-trace des courbes h=F (t) pour les différents doses de

coagulant

4-calcul de Vs ,la vitesse de chute du piston

5-calcul de l’Aire du décanteur

-conclusion

partie théorique

1-introduction :

Le traitement des eaux usées domestiques et industrielles est de nos jours un sujet

Important en matière de protection de l'environnement et des textes réglementaires s’y

Rapportent. Les techniques de décantation sont des procédés en plein développement dans le traitement des eaux car ils permettent d'élargir l'éventail des possibilités de réutilisation de ces eaux.

2-définition de la décantation :

La décantation est un procédé de séparation solide liquide basé sur la pesanteur, elle consiste à éliminer les particules en suspension dont la densité est supérieure a celle de l’eau.

La décantation est un procédé qu’on utilise dans toutes les usines d’épuration et de traitement des eaux.

Les particules s’accumulent au fond d’un bassin de décantation du quel on les extrait périodiquement.

3-décantation des particules discretes:

Ce type de décantation est caractérisé par le fait que les particules conservent leurs propriétés physiques initiales : forme, dimension et densité.
La vitesse de chute de la particule est indépendante de la concentration en solides, et augmente jusqu'à ce que la force de décantation (poids) s'équilibre avec les forces de frottement : la vitesse de sédimentation est donc constante.

4-décantation des particules floculantes :

Durant la décantation, les particules s'agglomèrent à un certain rythme formant ainsi des particules de dimension et de densité plus grandes . La vitesse de chute de la particule varie au cours de la décantation et ne dépend que de la concentration locale en particules (hypothèse de Kynch). Ces phénomènes sont représentés par la courbe de Kynch : évolution de la vitesse de sédimentation en fonction du temps.

Courbe de Kynch

AB = phase de coalescence : séparation particules /eau plus ou moins nette

BC = augmentation constante de la vitesse de chute de la particule en fonction du temps

CD = ralentissement progressif de la vitesse de chute de la particule : les particules se gênent

DE = décantation fortement freinée : décantation en flux piston

partie pratique

1-mode opératoire :

-Préparer une solution synthétique de chaux de concentration c = 8g/l.

-Ajouter une dose de Al2(SO4)3 =50mg/l.

-Agiter la suspension pendant 2à 3 minutes.

-L’agitation est arrêtée  à t =0.

-Relever la hauteur de l’interface a des intervalles de temps réguliers.

-Refaire pour différentes concentrations 100mg/l et150mg/l et 200mg/l.

-Relever dans chaque cas la hauteur de l’interface en fonction du temps.

-Prenons une éprouvette graduée d’une capacité de 1000ml, remplissons la avec de l’eau du robinet jusqu'à V= 600ml

-Versons 8 g de chaux sous forme de poudre blanche, agitons le mélange.

Ensuite complétons le volume de 600ml à 1000ml avec de l’eau du robinet (Le remplissage à deux temps a pour but de bien dissoudre la chaux).

Nous avons donc préparé une solution synthétique de chaux de 8 g/l.

-Ajoutons enfin le coagulant, du Al2(SO4)3   sous forme de poudre blanche en quantité égale à 50mg.

-Agitons le tout pendant 2 à 3 minutes, pour assurer un bon mélange.

-On refait la même opération pour les quantités suivantes de coagulants : 100mg, 150mg, 200mg.

2-présentation des tableaux de mesure :

Pour C=200mg/l

| t | 30s | 1min | 1min,30s | 2min | 2mi,30s | 3min | 3min,30s | 4min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V (ml) | 900 | 820 | 620 | 450 | 300 | 160 | 120 | 115 |

| 4min,30s | 5min | 5min,30s | 6min | 6min,30s | 7min | 7min,30s | 8min | 8min,30s | 9min,30s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 100 | 92 | 90 | 90 | 88 | 84 | 80 | 80 | 80 |

C=150mg/l

| t | 30s | 1min,30s | 2min | 2mi,30s | 3min | 3min,30s | 4min | 4min,30s | 5min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V(ml) | 900 | 870 | 600 | 400 | 150 | 80 | 75 | 73 | 70 |

| 5min,30s | 6min | 6min,30s | 7min | 7min,30s | 8min | 8min,30s | 9min | 9min,30s | 10min | 10min,30s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 |

C=100mg/l

| t | 30s | 1min | 1min,30s | 2min | 2mi,30s | 3min | 3min,30s | 4min | 4min,30s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V(ml) | 900 | 750 | 300 | 120 | 105 | 95 | 87 | 80 | 75 |

| 5min | 5min,30s | 6min | 6min,30s | 7min | 7min,30s | 8min | 8min,30s | 9min | 9min,30s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 70 | 66 | 65 | 63 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 |

C=50mg/l

| t | 30s | 1min | 1min,30s | 2min | 2mi,30s | 3min | 3min,30s | 4min | 4min,30s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V(ml) | 900 | 700 | 650 | 300 | 130 | 120 | 109 | 100 | 92 |

| 5min | 5min,30s | 6min | 6min,30s | 7min | 7min,30s | 8min | 8min,30s | 9min | 9min,30s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 85 | 80 | 79 | 76 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 |

3-trace des courbes h=F (t) pour les différents dose de

coagulants :

Pour la concentration 200mg/l on a les hauteurs suivants :

| T(min) | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H(cm) | 30.79 | 28.05 | 21.21 | 15.39 | 10.26 | 5.47 | 4.1 | 3.93 | 3.73 | 3.42 | 3.08 |

| 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15 | 3.01 | 2.87 | 2.73 | 2.56 | 2.42 | 2.39 |

Graphe 1 : H=f(t) pour c=200mg/l

Pour la concentration c=150mg/l :

| t(min) | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H(cm) | 30.79 | 29.76 | 20.53 | 13.68 | 5.13 | 2.73 | 2.66 | 2.56 | 2.5 | 2.4 | 2.22 |

| 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 89 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.91 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |

Graphe2 : H=f(t) pour C=150mg/l

Pour la concentration C=100mg/l :

| t(min) | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H(cm) | 30.79 | 25.66 | 10.26 | 4.1 | 3.6 | 3.25 | 3 | 2.73 | 2.56 | 2.43 | 2.4 |

| 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.25 | 2.22 | 2.15 | 2.05 | 1.88 | 1.71 | 1.71 |

Graphe3 : H=f(t) pour C=100mg/l

Pour la concentration C=50mg/l :

| t(min) | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H(cm) | 30.79 | 23.95 | 22.24 | 10.26 | 4.44 | 4.1 | 3.73 | 3.14 | 3.08 | 2.9 | 2.73 |

| 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | 2.5 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |

Graphe4 : H=f(t) pour C=50mg/l

4-calcule de Vs ,la vitesse de chute du piston :

On obtient quatre courbes décroissantes avec une partie linéaire au tout début du graphe.

La vitesse de chute du piston est déterminée au niveau de la partie linéaire de la courbe, elle représente la tangente.

Calcule des pentes des parties linéaires des courbes :

Pour C=50mg/l :

Vs= -(10.26-30.79)/(150-30) ↔ Vs= 0.171cm/s

Pour C=100mg/l:

Vs= -(10.26-23.95)/(90-150) ↔ Vs= 0.228cm/s

Pour C=150mg/l :

Vs= -(2.73-29.76)/(210-90) ↔ Vs=0.225cm/s

Pour C=200mg/l :

Vs =-(10.26-21.21)/(180-120) ↔ Vs=0.1825cm/s

coclusion :

On conclue qu’en coagulation, la relation entre la dose du coagulant est la vitesse de chute n’est pas proportionnelle, en effet si on atteint une certaine dose du coagulant (optimale), la vitesse de chute sera très grande, en dépassent cette  dose la vitesse de chute diminuera.

On conclue aussi, qu’on peut dimensionné un back de coagulation si on détermine la dose optimale de coagulent à ajouter.